## Slide 1
品質会議 資料（2025年12月度）
ブリックス電機株式会社 品質保証部
開催日: 2026年1月6日（火） 対象期間: 2025年12月1日〜31日の修理受付
出席: 品質保証部、技術部、製造部（新潟・タイ・蘇州）、サービス部、コールセンター
社外秘

## Slide 2
本日の議題
品質会議 2025年12月度 社外秘
1. 修理受付の概況（型番別の受付件数と、販売1,000台あたりの受付率）
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状）
3. 対応結果と費用（修理・交換・修理不要・異常なし）
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
5. 対策の進捗
6. 決定事項と次回までの宿題

## Slide 3
1. 修理受付の概況（2025年12月）
品質会議 2025年12月度 社外秘
型番 | 製品 | 受付件数 | 前月比 | 販売台数 | 販売1,000台あたり | 前年同月（1,000台あたり）
RC-500 | IH炊飯器 | 106 | +15% | 10,632 | 10.0 | —
RC-550 | 圧力IH炊飯器 | 43 | +2% | 4,729 | 9.1 | —
KT-200 | 電気ケトル | 135 | -9% | 14,195 | 9.5 | —
MW-300 | 電子レンジ | 60 | +18% | 7,199 | 8.3 | —
VC-700 | コードレス掃除機 | 135 | +14% | 10,881 | 12.4 | —
AP-400 | 空気清浄機 | 64 | +12% | 5,268 | 12.1 | —
FN-210 | リビング扇風機 | 3 | +0% | 310 | 9.7 | —
HT-310 | セラミックファンヒーター | 142 | +39% | 12,995 | 10.9 | —
HM-220 | スチーム式加湿器 | 93 | +8% | 8,863 | 10.5 | —
TS-150 | オーブントースター | 36 | +9% | 6,659 | 5.4 | —
合計 |  | 817 | +12% | 81,731 | 10.0 | —
今月のポイント
・HT-310 の「途中で止まる」が 47件。多くは3時間の切り忘れ防止や転倒OFFスイッチによる停止で、故障ではない
・年末で VC-700 の販売台数が増加。受付率は 12.4 で平常に戻った
受付率 ＝ その月の受付件数 ÷ その月の販売台数（全国計）× 1,000

## Slide 4
1. 修理受付の概況: 販売1,000台あたりの受付率（型番別）
品質会議 2025年12月度 社外秘
Chart: 販売1,000台あたりの受付率
| RC-500 | RC-550 | KT-200 | MW-300 | VC-700 | AP-400 | FN-210 | HT-310 | HM-220 | TS-150
2025年12月 | 10 | 9.1 | 9.5 | 8.3 | 12.4 | 12.1 | 9.7 | 10.9 | 10.5 | 5.4
2025年11月 | 10.1 | 10.3 | 11.2 | 7.6 | 14.1 | 10.4 | 10.1 | 11.3 | 12.3 | 5.4

## Slide 5
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状 上位8件）
品質会議 2025年12月度 社外秘
型番 | 症状 | 受付件数 | 前月 | うち修理不要・異常なし
HT-310 | 途中で止まる | 47 | 38 | 30
KT-200 | 破損 | 42 | 47 | 0
VC-700 | 性能低下 | 34 | 33 | 14
KT-200 | 水漏れ | 33 | 30 | 1
RC-500 | 性能低下 | 24 | 22 | 14
VC-700 | 電源が入らない | 23 | 26 | 2
VC-700 | 途中で止まる | 22 | 19 | 11
HT-310 | 異音 | 22 | 13 | 2
・型番×症状の受付件数は、販売台数の多い製品ほど大きくなる。製品どうしの比較は前のページの受付率で行う。

## Slide 6
3. 対応結果と費用
品質会議 2025年12月度 社外秘
対応結果 | 件数 | 構成比 | 当社負担の費用
持込修理 | 369 | 45.2% | 254万円
出張修理 | 23 | 2.8% | 22万円
製品交換 | 43 | 5.3% | 43万円
修理不要 | 277 | 33.9% | 0万円
異常なし | 105 | 12.9% | 34万円
合計 | 817 | 100% | 353万円
・持込修理: 引き取りで修理した
・出張修理: 訪問して修理した
・製品交換: 初期不良などで新品と交換した
・修理不要: 電話・メールで使いかたやお手入れを案内して解決した
・異常なし: 修理を手配したが、点検の結果、故障ではなかった（保証期間内は送料・点検料を当社が負担）
・保証期間外の受付: 13%（修理代金はお客様負担）

## Slide 7
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
品質会議 2025年12月度 社外秘
型番 | 工場 | 変更の内容 | 適用 | 理由 | 評価
AP-400 | 新潟工場 | 前面パネルのツメの形状を変更 | 2026年1月製造分から | 破損の低減 | 強度試験 合格
部品の調達先・材質・工程の条件を変えたときは、製造部がこの会議で報告する（変更点管理規程）

## Slide 8
5. 対策の進捗
品質会議 2025年12月度 社外秘
案件 | 状況 | 担当 | 期限
AP-400 のにおいの受付 | STI-2025-03 を12月3日に発行 | 品質保証部 | 完了
VC-700 無償交換 | 実施 6,560台／対象 10,990台（実施率 59.7%）。交換費用の累計 7,793万円 | サービス部 | 2026年6月末

## Slide 9
6. 決定事項と次回までの宿題
品質会議 2025年12月度 社外秘
・HT-310 の切り分けの手順を作る（1月度の会議で確認）
次回: 2026年2月10日（火）（2026年1月度）