## Slide 1
品質会議 資料（2026年1月度）
ブリックス電機株式会社 品質保証部
開催日: 2026年2月10日（火） 対象期間: 2026年1月1日〜31日の修理受付
出席: 品質保証部、技術部、製造部（新潟・タイ・蘇州）、サービス部、コールセンター
社外秘

## Slide 2
本日の議題
品質会議 2026年1月度 社外秘
1. 修理受付の概況（型番別の受付件数と、販売1,000台あたりの受付率）
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状）
3. 対応結果と費用（修理・交換・修理不要・異常なし）
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
5. 対策の進捗
6. 決定事項と次回までの宿題

## Slide 3
1. 修理受付の概況（2026年1月）
品質会議 2026年1月度 社外秘
型番 | 製品 | 受付件数 | 前月比 | 販売台数 | 販売1,000台あたり | 前年同月（1,000台あたり）
RC-500 | IH炊飯器 | 74 | -30% | 8,797 | 8.4 | —
RC-550 | 圧力IH炊飯器 | 49 | +14% | 4,506 | 10.9 | —
KT-200 | 電気ケトル | 138 | +2% | 14,801 | 9.3 | —
MW-300 | 電子レンジ | 60 | +0% | 7,773 | 7.7 | —
VC-700 | コードレス掃除機 | 98 | -27% | 8,431 | 11.6 | —
AP-400 | 空気清浄機 | 56 | -12% | 5,394 | 10.4 | —
FN-210 | リビング扇風機 | 3 | +0% | 316 | 9.5 | —
HT-310 | セラミックファンヒーター | 107 | -25% | 11,535 | 9.3 | —
HM-220 | スチーム式加湿器 | 90 | -3% | 8,663 | 10.4 | —
TS-150 | オーブントースター | 34 | -6% | 6,236 | 5.5 | —
合計 |  | 709 | -13% | 76,452 | 9.3 | —
今月のポイント
・KT-200 の受付率は 9.3。2025年9月製造分以降のロットでは、ロックつまみの破損は発生していない
・HT-310・HM-220 の受付件数がピーク。受付率は平常
受付率 ＝ その月の受付件数 ÷ その月の販売台数（全国計）× 1,000

## Slide 4
1. 修理受付の概況: 販売1,000台あたりの受付率（型番別）
品質会議 2026年1月度 社外秘
Chart: 販売1,000台あたりの受付率
| RC-500 | RC-550 | KT-200 | MW-300 | VC-700 | AP-400 | FN-210 | HT-310 | HM-220 | TS-150
2026年1月 | 8.4 | 10.9 | 9.3 | 7.7 | 11.6 | 10.4 | 9.5 | 9.3 | 10.4 | 5.5
2025年12月 | 10 | 9.1 | 9.5 | 8.3 | 12.4 | 12.1 | 9.7 | 10.9 | 10.5 | 5.4

## Slide 5
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状 上位8件）
品質会議 2026年1月度 社外秘
型番 | 症状 | 受付件数 | 前月 | うち修理不要・異常なし
KT-200 | 破損 | 34 | 42 | 0
VC-700 | 性能低下 | 30 | 34 | 13
HT-310 | 途中で止まる | 25 | 47 | 19
KT-200 | 水漏れ | 24 | 33 | 1
VC-700 | 電源が入らない | 20 | 23 | 2
KT-200 | 途中で止まる | 19 | 18 | 5
HT-310 | 電源が入らない | 19 | 19 | 5
RC-500 | 性能低下 | 18 | 24 | 17
・型番×症状の受付件数は、販売台数の多い製品ほど大きくなる。製品どうしの比較は前のページの受付率で行う。

## Slide 6
3. 対応結果と費用
品質会議 2026年1月度 社外秘
対応結果 | 件数 | 構成比 | 当社負担の費用
持込修理 | 317 | 44.7% | 200万円
出張修理 | 17 | 2.4% | 17万円
製品交換 | 49 | 6.9% | 51万円
修理不要 | 217 | 30.6% | 0万円
異常なし | 109 | 15.4% | 36万円
合計 | 709 | 100% | 303万円
・持込修理: 引き取りで修理した
・出張修理: 訪問して修理した
・製品交換: 初期不良などで新品と交換した
・修理不要: 電話・メールで使いかたやお手入れを案内して解決した
・異常なし: 修理を手配したが、点検の結果、故障ではなかった（保証期間内は送料・点検料を当社が負担）
・保証期間外の受付: 16%（修理代金はお客様負担）

## Slide 7
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
品質会議 2026年1月度 社外秘
型番 | 工場 | 変更の内容 | 適用 | 理由 | 評価
MW-300 | 蘇州工場 | ドアスイッチの供給元を変更（同等品） | 2026年3月製造分から | コストの低減 | 受入評価・寿命試験 合格
部品の調達先・材質・工程の条件を変えたときは、製造部がこの会議で報告する（変更点管理規程）

## Slide 8
5. 対策の進捗
品質会議 2026年1月度 社外秘
案件 | 状況 | 担当 | 期限
HT-310 途中で止まる | 切り分けの手順を作成。サービス技術情報 STI-2026-01 として2月12日に発行予定 | 品質保証部 | 2月
VC-700 無償交換 | 実施 6,690台／対象 10,990台（実施率 60.9%）。交換費用の累計 7,948万円 | サービス部 | 2026年6月末

## Slide 9
6. 決定事項と次回までの宿題
品質会議 2026年1月度 社外秘
・KT-200 の暫定対策（成形条件を元に戻す）を恒久対策とする
次回: 2026年3月10日（火）（2026年2月度）