## Slide 1
品質会議 資料（2026年9月度）
ブリックス電機株式会社 品質保証部
開催日: 2026年10月6日（火） 対象期間: 2026年9月1日〜30日の修理受付
出席: 品質保証部、技術部、製造部（新潟・タイ・蘇州）、サービス部、コールセンター
社外秘

## Slide 2
本日の議題
品質会議 2026年9月度 社外秘
1. 修理受付の概況（型番別の受付件数と、販売1,000台あたりの受付率）
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状）
3. 対応結果と費用（修理・交換・修理不要・異常なし）
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
5. 対策の進捗
6. 決定事項と次回までの宿題

## Slide 3
1. 修理受付の概況（2026年9月）
品質会議 2026年9月度 社外秘
型番 | 製品 | 受付件数 | 前月比 | 販売台数 | 販売1,000台あたり | 前年同月（1,000台あたり）
RC-500 | IH炊飯器 | 332 | +16% | 9,693 | 34.3 | 8.6
RC-550 | 圧力IH炊飯器 | 50 | -7% | 4,625 | 10.8 | 11.5
KT-200 | 電気ケトル | 75 | -1% | 12,956 | 5.8 | 9.6
MW-300 | 電子レンジ | 59 | -9% | 7,183 | 8.2 | 7.1
VC-700 | コードレス掃除機 | 106 | +2% | 8,661 | 12.2 | 18.3
AP-400 | 空気清浄機 | 63 | +34% | 5,557 | 11.3 | 10.8
FN-210 | リビング扇風機 | 25 | -70% | 2,614 | 9.6 | 8.5
HT-310 | セラミックファンヒーター | 6 | +100% | 659 | 9.1 | 10.1
HM-220 | スチーム式加湿器 | 5 | +150% | 532 | 9.4 | 12.2
TS-150 | オーブントースター | 36 | +6% | 6,386 | 5.6 | 5.8
合計 |  | 757 | +0% | 58,866 | 12.9 | —
今月のポイント
・RC-500 の「途中で止まる」が 216件（受付率 34.3）で、増加が続いている
・全体の受付件数は 757件（前月 754件）
受付率 ＝ その月の受付件数 ÷ その月の販売台数（全国計）× 1,000

## Slide 4
1. 修理受付の概況: 販売1,000台あたりの受付率（型番別）
品質会議 2026年9月度 社外秘
Chart: 販売1,000台あたりの受付率
| RC-500 | RC-550 | KT-200 | MW-300 | VC-700 | AP-400 | FN-210 | HT-310 | HM-220 | TS-150
2026年9月 | 34.3 | 10.8 | 5.8 | 8.2 | 12.2 | 11.3 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 5.6
2026年8月 | 29.2 | 11.5 | 6.9 | 9 | 11.9 | 11.2 | 8.9 | 14.4 | 12.2 | 5.4

## Slide 5
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状 上位8件）
品質会議 2026年9月度 社外秘
型番 | 症状 | 受付件数 | 前月 | うち修理不要・異常なし
RC-500 | 途中で止まる | 216 | 163 | 3
RC-500 | 電源が入らない | 46 | 39 | 3
VC-700 | 性能低下 | 31 | 28 | 14
VC-700 | 途中で止まる | 21 | 17 | 12
KT-200 | 途中で止まる | 18 | 11 | 12
AP-400 | におい | 17 | 11 | 14
RC-500 | 性能低下 | 17 | 18 | 13
RC-500 | エラー表示 | 17 | 25 | 7
・型番×症状の受付件数は、販売台数の多い製品ほど大きくなる。製品どうしの比較は前のページの受付率で行う。

## Slide 6
3. 対応結果と費用
品質会議 2026年9月度 社外秘
対応結果 | 件数 | 構成比 | 当社負担の費用
持込修理 | 473 | 62.5% | 314万円
出張修理 | 5 | 0.7% | 4万円
製品交換 | 39 | 5.2% | 55万円
修理不要 | 157 | 20.7% | 0万円
異常なし | 83 | 11.0% | 26万円
合計 | 757 | 100% | 399万円
・持込修理: 引き取りで修理した
・出張修理: 訪問して修理した
・製品交換: 初期不良などで新品と交換した
・修理不要: 電話・メールで使いかたやお手入れを案内して解決した
・異常なし: 修理を手配したが、点検の結果、故障ではなかった（保証期間内は送料・点検料を当社が負担）
・保証期間外の受付: 14%（修理代金はお客様負担）

## Slide 7
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
品質会議 2026年9月度 社外秘
今月報告する部品・工程の変更はありません。
部品の調達先・材質・工程の条件を変えたときは、製造部がこの会議で報告する（変更点管理規程）

## Slide 8
5. 対策の進捗
品質会議 2026年9月度 社外秘
案件 | 状況 | 担当 | 期限
RC-500 途中で止まる | 中間報告: 回収品12台のうち9台で温度ヒューズが溶断していた。溶断した温度ヒューズには、定格（145℃）より低い温度で作動するものがあった。どの範囲の製品が対象かは未確定 | 技術部 | 継続

## Slide 9
6. 決定事項と次回までの宿題
品質会議 2026年9月度 社外秘
・品質保証部は次回までに、対象となる範囲（ロット・台数）、取るべき対策と、その費用の目安をまとめる
・結論が出るまで、コールセンターは RC-500 の「途中で止まる」の受付をすべて引き取り修理で手配する
次回: 2026年11月10日（火）（2026年10月度）