## Slide 1
品質会議 資料（2025年8月度）
ブリックス電機株式会社 品質保証部
開催日: 2025年9月9日（火） 対象期間: 2025年8月1日〜31日の修理受付
出席: 品質保証部、技術部、製造部（新潟・タイ・蘇州）、サービス部、コールセンター
社外秘

## Slide 2
本日の議題
品質会議 2025年8月度 社外秘
1. 修理受付の概況（型番別の受付件数と、販売1,000台あたりの受付率）
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状）
3. 対応結果と費用（修理・交換・修理不要・異常なし）
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
5. 対策の進捗
6. 決定事項と次回までの宿題

## Slide 3
1. 修理受付の概況（2025年8月）
品質会議 2025年8月度 社外秘
型番 | 製品 | 受付件数 | 前月比 | 販売台数 | 販売1,000台あたり | 前年同月（1,000台あたり）
RC-500 | IH炊飯器 | 90 | +5% | 9,618 | 9.4 | —
RC-550 | 圧力IH炊飯器 | 42 | -7% | 3,849 | 10.9 | —
KT-200 | 電気ケトル | 72 | +1% | 10,291 | 7.0 | —
MW-300 | 電子レンジ | 58 | -12% | 6,734 | 8.6 | —
VC-700 | コードレス掃除機 | 160 | -22% | 7,846 | 20.4 | —
AP-400 | 空気清浄機 | 48 | +20% | 4,047 | 11.9 | —
FN-210 | リビング扇風機 | 80 | -54% | 8,660 | 9.2 | —
HT-310 | セラミックファンヒーター | 2 | +100% | 198 | 10.1 | —
HM-220 | スチーム式加湿器 | 1 | +0% | 146 | 6.8 | —
TS-150 | オーブントースター | 30 | -9% | 5,911 | 5.1 | —
合計 |  | 583 | -19% | 57,300 | 10.2 | —
今月のポイント
・VC-700 の受付率は 20.4 に低下（前月 25.6）
・FN-210 はピークを過ぎて受付件数が減少
受付率 ＝ その月の受付件数 ÷ その月の販売台数（全国計）× 1,000

## Slide 4
1. 修理受付の概況: 販売1,000台あたりの受付率（型番別）
品質会議 2025年8月度 社外秘
Chart: 販売1,000台あたりの受付率
| RC-500 | RC-550 | KT-200 | MW-300 | VC-700 | AP-400 | FN-210 | HT-310 | HM-220 | TS-150
2025年8月 | 9.4 | 10.9 | 7 | 8.6 | 20.4 | 11.9 | 9.2 | 10.1 | 6.8 | 5.1
2025年7月 | 9.4 | 11.6 | 6.7 | 9.6 | 25.6 | 10.3 | 9.3 | 6.6 | 9.8 | 5.5

## Slide 5
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状 上位8件）
品質会議 2025年8月度 社外秘
型番 | 症状 | 受付件数 | 前月 | うち修理不要・異常なし
VC-700 | 性能低下 | 52 | 65 | 16
VC-700 | 電源が入らない | 50 | 51 | 2
VC-700 | 途中で止まる | 33 | 54 | 8
FN-210 | 異音 | 26 | 53 | 7
RC-500 | エラー表示 | 20 | 17 | 13
FN-210 | 破損 | 19 | 29 | 0
RC-500 | 性能低下 | 18 | 16 | 15
KT-200 | 水漏れ | 16 | 15 | 1
・型番×症状の受付件数は、販売台数の多い製品ほど大きくなる。製品どうしの比較は前のページの受付率で行う。

## Slide 6
3. 対応結果と費用
品質会議 2025年8月度 社外秘
対応結果 | 件数 | 構成比 | 当社負担の費用
持込修理 | 288 | 49.4% | 245万円
出張修理 | 14 | 2.4% | 16万円
製品交換 | 45 | 7.7% | 52万円
修理不要 | 158 | 27.1% | 0万円
異常なし | 78 | 13.4% | 28万円
合計 | 583 | 100% | 341万円
・持込修理: 引き取りで修理した
・出張修理: 訪問して修理した
・製品交換: 初期不良などで新品と交換した
・修理不要: 電話・メールで使いかたやお手入れを案内して解決した
・異常なし: 修理を手配したが、点検の結果、故障ではなかった（保証期間内は送料・点検料を当社が負担）
・保証期間外の受付: 7%（修理代金はお客様負担）

## Slide 7
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
品質会議 2025年8月度 社外秘
今月報告する部品・工程の変更はありません。
部品の調達先・材質・工程の条件を変えたときは、製造部がこの会議で報告する（変更点管理規程）

## Slide 8
5. 対策の進捗
品質会議 2025年8月度 社外秘
案件 | 状況 | 担当 | 期限
VC-700 無償交換 | 実施 4,180台／対象 10,990台（実施率 38.0%）。交換費用の累計 4,966万円 | サービス部 | 2026年6月末

## Slide 9
6. 決定事項と次回までの宿題
品質会議 2025年8月度 社外秘
・特になし
次回: 2025年10月7日（火）（2025年9月度）