## Slide 1
品質会議 資料（2025年7月度）
ブリックス電機株式会社 品質保証部
開催日: 2025年8月5日（火） 対象期間: 2025年7月1日〜31日の修理受付
出席: 品質保証部、技術部、製造部（新潟・タイ・蘇州）、サービス部、コールセンター
社外秘

## Slide 2
本日の議題
品質会議 2025年7月度 社外秘
1. 修理受付の概況（型番別の受付件数と、販売1,000台あたりの受付率）
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状）
3. 対応結果と費用（修理・交換・修理不要・異常なし）
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
5. 対策の進捗
6. 決定事項と次回までの宿題

## Slide 3
1. 修理受付の概況（2025年7月）
品質会議 2025年7月度 社外秘
型番 | 製品 | 受付件数 | 前月比 | 販売台数 | 販売1,000台あたり | 前年同月（1,000台あたり）
RC-500 | IH炊飯器 | 86 | +12% | 9,126 | 9.4 | —
RC-550 | 圧力IH炊飯器 | 45 | +25% | 3,887 | 11.6 | —
KT-200 | 電気ケトル | 71 | +9% | 10,529 | 6.7 | —
MW-300 | 電子レンジ | 66 | +2% | 6,890 | 9.6 | —
VC-700 | コードレス掃除機 | 206 | -5% | 8,032 | 25.6 | —
AP-400 | 空気清浄機 | 40 | -23% | 3,866 | 10.3 | —
FN-210 | リビング扇風機 | 174 | +27% | 18,673 | 9.3 | —
HT-310 | セラミックファンヒーター | 1 | -50% | 152 | 6.6 | —
HM-220 | スチーム式加湿器 | 1 | +0% | 102 | 9.8 | —
TS-150 | オーブントースター | 33 | +6% | 6,027 | 5.5 | —
合計 |  | 723 | +6% | 67,284 | 10.7 | —
今月のポイント
・VC-700 の受付率は 25.6 で高止まり。無償交換の進捗は計画どおり
・FN-210 のピーク（174件）。受付率は 9.3 で平常
受付率 ＝ その月の受付件数 ÷ その月の販売台数（全国計）× 1,000

## Slide 4
1. 修理受付の概況: 販売1,000台あたりの受付率（型番別）
品質会議 2025年7月度 社外秘
Chart: 販売1,000台あたりの受付率
| RC-500 | RC-550 | KT-200 | MW-300 | VC-700 | AP-400 | FN-210 | HT-310 | HM-220 | TS-150
2025年7月 | 9.4 | 11.6 | 6.7 | 9.6 | 25.6 | 10.3 | 9.3 | 6.6 | 9.8 | 5.5
2025年6月 | 8.5 | 9.2 | 6.2 | 9.2 | 26.7 | 9.9 | 8.6 | 13.4 | 10 | 5

## Slide 5
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状 上位8件）
品質会議 2025年7月度 社外秘
型番 | 症状 | 受付件数 | 前月 | うち修理不要・異常なし
VC-700 | 性能低下 | 65 | 57 | 14
VC-700 | 途中で止まる | 54 | 45 | 6
FN-210 | 異音 | 53 | 43 | 15
VC-700 | 電源が入らない | 51 | 67 | 2
FN-210 | 途中で止まる | 37 | 21 | 24
FN-210 | 破損 | 29 | 21 | 1
FN-210 | 性能低下 | 22 | 17 | 11
FN-210 | 電源が入らない | 19 | 23 | 3
・型番×症状の受付件数は、販売台数の多い製品ほど大きくなる。製品どうしの比較は前のページの受付率で行う。

## Slide 6
3. 対応結果と費用
品質会議 2025年7月度 社外秘
対応結果 | 件数 | 構成比 | 当社負担の費用
持込修理 | 393 | 54.4% | 331万円
出張修理 | 11 | 1.5% | 14万円
製品交換 | 59 | 8.2% | 54万円
修理不要 | 161 | 22.3% | 0万円
異常なし | 99 | 13.7% | 35万円
合計 | 723 | 100% | 435万円
・持込修理: 引き取りで修理した
・出張修理: 訪問して修理した
・製品交換: 初期不良などで新品と交換した
・修理不要: 電話・メールで使いかたやお手入れを案内して解決した
・異常なし: 修理を手配したが、点検の結果、故障ではなかった（保証期間内は送料・点検料を当社が負担）
・保証期間外の受付: 7%（修理代金はお客様負担）

## Slide 7
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
品質会議 2025年7月度 社外秘
型番 | 工場 | 変更の内容 | 適用 | 理由 | 評価
KT-200 | 蘇州工場 | ふたのロックつまみの成形条件を変更（成形サイクルを短縮） | 2025年7月製造分から | 生産性の向上 | 外観・寸法検査 合格
部品の調達先・材質・工程の条件を変えたときは、製造部がこの会議で報告する（変更点管理規程）

## Slide 8
5. 対策の進捗
品質会議 2025年7月度 社外秘
案件 | 状況 | 担当 | 期限
VC-700 無償交換 | 実施 2,640台／対象 10,990台（実施率 24.0%）。交換費用の累計 3,136万円 | サービス部 | 2026年6月末

## Slide 9
6. 決定事項と次回までの宿題
品質会議 2025年7月度 社外秘
・VC-700 の無償交換の進捗を毎月報告する
次回: 2025年9月9日（火）（2025年8月度）