## Slide 1
品質会議 資料（2025年11月度）
ブリックス電機株式会社 品質保証部
開催日: 2025年12月9日（火） 対象期間: 2025年11月1日〜30日の修理受付
出席: 品質保証部、技術部、製造部（新潟・タイ・蘇州）、サービス部、コールセンター
社外秘

## Slide 2
本日の議題
品質会議 2025年11月度 社外秘
1. 修理受付の概況（型番別の受付件数と、販売1,000台あたりの受付率）
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状）
3. 対応結果と費用（修理・交換・修理不要・異常なし）
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
5. 対策の進捗
6. 決定事項と次回までの宿題

## Slide 3
1. 修理受付の概況（2025年11月）
品質会議 2025年11月度 社外秘
型番 | 製品 | 受付件数 | 前月比 | 販売台数 | 販売1,000台あたり | 前年同月（1,000台あたり）
RC-500 | IH炊飯器 | 92 | -3% | 9,090 | 10.1 | —
RC-550 | 圧力IH炊飯器 | 42 | +2% | 4,066 | 10.3 | —
KT-200 | 電気ケトル | 148 | +9% | 13,205 | 11.2 | —
MW-300 | 電子レンジ | 51 | -9% | 6,739 | 7.6 | —
VC-700 | コードレス掃除機 | 118 | -5% | 8,358 | 14.1 | —
AP-400 | 空気清浄機 | 57 | -5% | 5,498 | 10.4 | —
FN-210 | リビング扇風機 | 3 | -40% | 296 | 10.1 | —
HT-310 | セラミックファンヒーター | 102 | +155% | 9,058 | 11.3 | —
HM-220 | スチーム式加湿器 | 86 | +146% | 6,980 | 12.3 | —
TS-150 | オーブントースター | 33 | +3% | 6,163 | 5.4 | —
合計 |  | 732 | +17% | 69,453 | 10.5 | —
今月のポイント
・AP-400 の「におい」の受付が 20件。点検に回しても「異常なし」となる例が目立つ（脱臭フィルターの汚れ・交換時期の超過）
・KT-200 の受付率は 11.2。前月から横ばい
受付率 ＝ その月の受付件数 ÷ その月の販売台数（全国計）× 1,000

## Slide 4
1. 修理受付の概況: 販売1,000台あたりの受付率（型番別）
品質会議 2025年11月度 社外秘
Chart: 販売1,000台あたりの受付率
| RC-500 | RC-550 | KT-200 | MW-300 | VC-700 | AP-400 | FN-210 | HT-310 | HM-220 | TS-150
2025年11月 | 10.1 | 10.3 | 11.2 | 7.6 | 14.1 | 10.4 | 10.1 | 11.3 | 12.3 | 5.4
2025年10月 | 10.4 | 10.3 | 11.3 | 8 | 15.8 | 11.6 | 9.9 | 10.3 | 11.4 | 5.3

## Slide 5
2. 症状の内訳（受付件数の多い型番×症状 上位8件）
品質会議 2025年11月度 社外秘
型番 | 症状 | 受付件数 | 前月 | うち修理不要・異常なし
KT-200 | 破損 | 47 | 53 | 0
HT-310 | 途中で止まる | 38 | 14 | 27
VC-700 | 性能低下 | 33 | 41 | 9
KT-200 | 水漏れ | 30 | 26 | 1
VC-700 | 電源が入らない | 26 | 30 | 1
RC-500 | 性能低下 | 22 | 17 | 17
RC-500 | エラー表示 | 20 | 19 | 12
KT-200 | 途中で止まる | 20 | 17 | 4
・型番×症状の受付件数は、販売台数の多い製品ほど大きくなる。製品どうしの比較は前のページの受付率で行う。

## Slide 6
3. 対応結果と費用
品質会議 2025年11月度 社外秘
対応結果 | 件数 | 構成比 | 当社負担の費用
持込修理 | 339 | 46.3% | 251万円
出張修理 | 12 | 1.6% | 13万円
製品交換 | 42 | 5.7% | 51万円
修理不要 | 227 | 31.0% | 0万円
異常なし | 112 | 15.3% | 39万円
合計 | 732 | 100% | 354万円
・持込修理: 引き取りで修理した
・出張修理: 訪問して修理した
・製品交換: 初期不良などで新品と交換した
・修理不要: 電話・メールで使いかたやお手入れを案内して解決した
・異常なし: 修理を手配したが、点検の結果、故障ではなかった（保証期間内は送料・点検料を当社が負担）
・保証期間外の受付: 8%（修理代金はお客様負担）

## Slide 7
4. 部品・工程の変更（変更点管理）
品質会議 2025年11月度 社外秘
今月報告する部品・工程の変更はありません。
部品の調達先・材質・工程の条件を変えたときは、製造部がこの会議で報告する（変更点管理規程）

## Slide 8
5. 対策の進捗
品質会議 2025年11月度 社外秘
案件 | 状況 | 担当 | 期限
AP-400 のにおいの受付 | コールセンター向けの一次対処の手順を作成中 | 品質保証部 | 12月上旬
VC-700 無償交換 | 実施 6,350台／対象 10,990台（実施率 57.8%）。交換費用の累計 7,544万円 | サービス部 | 2026年6月末

## Slide 9
6. 決定事項と次回までの宿題
品質会議 2025年11月度 社外秘
・AP-400 のにおいの受付への対応手順を、サービス技術情報 STI-2025-03 として12月3日に発行する
次回: 2026年1月6日（火）（2025年12月度）